能见度检测仪 气象能见度测量仪 高速数字信号处理控制部件能见度测量仪

型号:QT06-HCW11-3

基本描述：

能见度仪提供与气象能见度相关的测量，传感器是基于气溶胶前散射原理而设计的，是继透射式能见度仪发展起来的新一代气象能见度监测设备 。能见度仪采用前向散射技术测量能见度，具有光学发送器和散射接收器，具有高速数字信号处理控制部件，具有自检功能。测量范围最大可达 70Km ，是各行业能见度监测业务使用的性价比极高的可选产品 。

特点

• 一体化结构设计，可对大气能见度进行连续监测

• 独特的双散射接收器结构设计，对太阳和其它杂光干扰降到最低

• 发射器和接收器窗口透镜经过特殊的防灰尘、防霉菌镀膜处理

• 能见度仪能对自身的直流电源、红外光源等信号进行监测

• 能对自身的各种参数进行设置和分钟、整点数据存储

• 配有标准的RS232和RS485通信接口

基本原理

能见度仪由光发射器、光接收器及微处理控制器等关键部件组成。发射器发射红外脉冲光，接收器同时检测大气中气溶胶粒子前向散射的脉冲光强度，所有测量信息由微处理控制器搜集并通过专门的数学模型算法转化为气象光学视程MOR。

典型应用

能见度仪可广泛用于气象台站、远程自动气象站、环保行业以及机场、高速公路、航道、大型舰船等交通运输部门。

技术指标

1.技术指标

测量范围 6m～70km

测量精度 ≤2km ，误差±2% 2Km～15km，误差±10% 15Km～50km，误差±15% 50Km～70km,误差±20%

尺寸（长x宽x高) 800mm x 350mm x 90mm(不含支架)

重量（不含支架） 15kg

材料 阳极化处理铝，外表面加喷漆保护，自然铝本色

2.电力指标

供电方式 单向交流、直流、太阳能供电可选

电源 交流110VAC/220VAC ±20%或直流12VDC

功率 小于6W

3.环境条件

工作环境温度 －50～+50℃

大气压 ≥650hPa

空气湿度 0～100%

抗风强度 0～160km/h

地域适应性 耐盐雾性可在沿海地区连续使用